| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия | Наименование изделия | Котёл ФР25-14-12 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004 (КПа – Е – 14 - 1,1 - Г/Лж/М) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование изделия

Котёл ФР25-14-12  ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004

(КПа – Е – 14 - 1,1 - Г/Лж/М)

- Номинальная  паропроизводительность, т/ч			14

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт		9,10

- Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более			1,0  (10)

- Температура пара раб, (С,  не более				184

- Температура питательной воды, (С,                                                104

- Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный

- Влажность пара, %, не более					3

- КПД брутто (без экономайзера), %

природный газ / дизельное топливо					90,9 / 89,6

9    Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		240 (260)

10     Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)			1554 (15,5)

11  Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					1009,0 / 846,1

12  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	10543,1 / 10848,6

13  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				11725,5 (11675,6)

14  Содержание вредных   выбросов в  уходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих уходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

15 Общая поверхность нагрева, м2	281,2

- радиационная	37,0

- конвективная	244,2

16 Водяная ёмкость, по нижнему уровню, м3 	25,3

17 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3 	1076

18  Расчётное число циклов

- из холодного состояния	200

- из горячего состояния	15000

19     Габаритные размеры, мм

- длина							7375

- ширина							3750

- высота							3800

20  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			5495

- диаметр топки в свету, D				Ø1400

21  Проходное сечение дымового патрубка, мм			600 x 600

22  Масса котла (без горелки), т					27,25

23   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15