| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия | Наименование изделия | Котёл ФР25-5-12 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004 (КПа – Е – 5 - 1,1 - Г/Лж/М) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование изделия

Котёл ФР25-5-12  ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004

(КПа – Е – 5 - 1,1 - Г/Лж/М)

- Паропроизводительность, т/ч			                          5

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт		3,25

- Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более			1,0  (10)

- Температура пара раб, (С,  не более				184

- Температура питательной воды, (С,  не менее                                 105

- Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный

- Влажность пара, %, не более					3

- КПД брутто (без экономайзера), %

природный газ / дизельное топливо					90,6 / 88,5

9    Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		216 (251)

10    Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)			1538 (15,4)

11  Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					360,8 / 302,6

12  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	3769,7 / 3879,6

13  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				4192,5 (4175,4)

14  Содержание вредных   выбросов в  уходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих уходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

15 Общая поверхность нагрева, м2	103,8

- радиационная	17,4

- конвективная	86,4

16 Водяная ёмкость, по нижнему уровню, м3	9,0

17 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3	1180

18 Расчётное количество пусков

- из холодного состояния	200

- из горячего состояния	15 000

19     Габаритные размеры, мм

- длина							4980

- ширина							2850

- высота							2750

20  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			3602

- диаметр топки в свету, D				Ø968

21  Проходное сечение дымового патрубка, мм			400 x 400

22  Масса котла (без горелки), т					10,66

23   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

24 Расчётный срок службы котла, лет				              15